Муниципальное образование Тюльганский поссовет АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ п. Тюльган Тюльганского района Оренбургской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.10.2016									  № 351-п

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

- Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области, согласно приложению.

- Определить единой организацией в  сфере холодного водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании Тюльганский поссовет МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» Тюльганского района Оренбургской области.

- Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

Тюльганского поссовета                                                                           С.В. Юров

Разослано: МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета», для опубликования, районному прокурору, в дело.

|  | Приложение к постановлению 28.10.2016 № 351-п |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА

- Общие положения

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Тюльганского поссовета Тюльганского района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация муниципального образования Тюльганского поссовета Тюльганского района Оренбургской области.

Местонахождение объекта

Россия, Оренбургская область, Тюльганский район, Тюльганский поссовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от  07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- Генеральный план Тюльганского поссовета Тюльганского района Оренбургской области.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

- СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

Цели разработки схемы

Целями разработки схемы являются:

-	обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

-   развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2026 г.

-	выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2026 года

- увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения муниципального образования Тюльганский поссовет в целом;

-	реконструкция  существующих канализационных сетей.

Сроки и этапы реализации схемы

- частичная перекладка износившихся сетей;

- строительство КНС;

- прокладка и замена сетей самотечных коллекторов;

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития муниципального образования.

Контроль исполнения инвестиционной программы.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района в соответствии с  федеральным законом от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 26 июня 2013 года № 1677/472-V-ОЗ «О муниципальных образованиях Нововасильевский сельсовет Тюльганского района Оренбургской области и Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области».

МО Тюльганский поссовет – административный центр Тюльганского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации, на севере центральной части Оренбургской области, в 130 км к северо-востоку от областного центра г.Оренбург, в 30 км от Башкортостана, в 30 км от автотрассы регионального значения Оренбург-Уфа.

Тюльганский поссовет граничит с Ташлинским, Ивановским, Репьёвским сельсоветами.

В состав муниципального образования Тюльганский поссовет входит три населённых пункта - поселок Тюльган, с. Нововасильевка, с. Новониколаевка.

В соответствии с границами, установленными  законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Тюльганский район Оренбургской области (в редакции Закона Оренбургской области от 16.02.2005 г. N 1899/341-III-ОЗ) площадь МО Тюльганский поссовет - 3361 га.

Границы населённого пункта приняты по материалам землеустройства, выполненным ОАО «Оренбургземпредприятие» в 2004 году для установления границ муниципальных образований,

площадь населённого пункта п.Тюльган – 781 га.

Численность жителей поселка на 1 января 2016 года составляла 10282 чел.

По территории района проходит электрифицированная железная дорога: конечная станция Тюльган на ветке от станции Мурапталово на линии Оренбург – Уфа.

Основу экономического потенциала поселения составляет добыча полезных ископаемых и  агропромышленный комплекс. На сегодняшний день основными секторами экономики являются:

- добыча полезных ископаемых (имеются залежи бурого угля, миоценовой глины);

- выращивание и переработка сельхозпродукции;

- производство оборудования для машиностроения и металлообработки;

- производство электромеханической продукции;

- производство хлебобулочных и макаронных изделий;

- бытовые услуги.

Одним из  факторов экономической стабильности в условиях рыночной экономики являются малые предприятия и фермерские хозяйства.

Жилищный фонд поселка – 214,7 тыс. м2  общей площади.

Средняя жилищная обеспеченность – 19 м2 на человека.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

П. Тюльган имеет централизованную систему водоснабжения. Более 90% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, а жители, не охваченные центральной системой водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках.

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки п. Тюльган служат подземные воды. Водозабор состоит из 9 скважин построенных в 1983-2005 годах. Установленная производственная мощность насосных станций 14,040 тыс. м3/сут. Загруженность оборудования водозабора составляет 70%. Практически 70 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 57,48 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составят 50 %.

На сети установлены пожарные гидранты.

Населенные пункты с.Нововасильевка, с.Новоникалаевка имеют собственные  скважины для забора воды и централизованную систему водоснабжения.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей СНиП 2.04.-84* исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25. СНиП).

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расчетом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расчетом воды 25 л/сек. Суммарный расчет воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет: (35*3600*3)\1000=378 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17. СНиП 2.04.02-84*).

Перечень источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Город (район) подразделение | Месторасположение водоисточников на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Напор сети (м) | Расход (л/с) | Год постройки | Балансовая принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | ПГ № 3 п. Тюльган | ул. Восточная у дома № 59 | 32 | 19,6 | 1958 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 2 | ПГ № 4 п. Тюльган | ул. 8 Марта у дома № 6 | 32 | 19,6 | 1958 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 3 | ПГ № 5 п. Тюльган | ул. 8 Марта у дома № 10 | 32 | 19,6 | 1958 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 4 | ПГ № 6 п. Тюльган | ул. 8 Марта у здания № 11 Тюльганской ЦРБ | 32 | 19,6 | 1986 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 5 | ПГ № 7 п. Тюльган | ул. 8 Марта у здания ФОК «ОЛИМП» | 32 | 19,6 | 2008 | ФОК «ОЛИМП» |
| 6 | ПГ № 8 п. Тюльган | ул. 8 Марта у дома № 14 | 32 | 19,6 | 1980 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 7 | ПГ № 9 п. Тюльган | пер. Газовиков в 20 м от здания Тюльганской КЭС | 32 | 19,6 | 1992 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 8 | ПГ № 10 п. Тюльган | ул. Горняцкая напротив ул. Высоцкого | 32 | 19,6 | 1995 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 9 | ПГ № 11 п. Тюльган | ул. Горняцкая напротив ул. Культурной | 32 | 19,6 | 1995 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 10 | ПГ № 12 п. Тюльган | ул. Горняцкая напротив ул. Пугачевская | 32 | 19,6 | 1995 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 11 | ПГ № 13 п. Тюльган | ул. Горняцкая напротив ул. Аксакова | 32 | 19,6 | 1995 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 12 | ПГ № 14 п. Тюльган | ул. Кирова у дома № 6а | 32 | 19,6 | 1982 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 13 | ПГ № 15 п. Тюльган | ул. Кирова у дома № 10 | 32 | 18,4 | 1982 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 14 | ПГ № 16 п. Тюльган | ул. Ленина у дома № 4 | 32 | 18,4 | 1958 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 15 | ПГ № 17 п. Тюльган | ул. Ленина у дома № 10 | 32 | 18,4 | 1958 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 16 | ПГ № 18 п. Тюльган | ул. Ленина у дома № 23 | 32 | 18,4 | 1972 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 17 | ПГ № 19 п. Тюльган | ул. Ленина у дома № 35 | 32 | 18,4 | 2008 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 18 | ПГ № 20 п. Тюльган | ул. М.Горького у дома № 5(в 10 м от пркуратуры Тюльганского района через дорогу) | 32 | 18,4 | 1960 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 19 | ПГ № 21 п. Тюльган | ул. М.Горького у дома № 6(РОО Тюльганского района) | 32 | 18,4 | 1960 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 20 | ПГ № 22 п. Тюльган | ул. М.Горького у дома № 11а(стадион «ВОСХОД») | 32 | 18,4 | 1993 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 21 | ПГ № 23 п. Тюльган | ул. М.Горького у дома № 11а(стадион «ВОСХОД») | 32 | 18,4 | 1993 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 22 | ПГ № 24 п. Тюльган | ул. М.Горького между домами № 22 и № 27 (в 15 м от дома № 22) | 32 | 18,4 | 1998 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 23 | ПГ № 25 п. Тюльган | ул. М.Горького у дома № 20 (Тюльганская СОШ № 1) | 32 | 18,4 | 1978 | Тюльганская СОШ № 1 |
| 24 | ПГ № 26 п. Тюльган | ул. М.Горького в 10 м от дома № 24а | 32 | 18,4 | 1985 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 25 | ПГ № 27 п. Тюльган | ул. М.Горького в 10 м от дома № 25 | 32 | 19,6 | 1985 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 26 | ПГ № 28 п. Тюльган | ул. Магистральная в 20 м от здания № 1 (м-н «Мебель» рядом с м-н «Мастер») | 32 | 18,4 | 1994 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 27 | ПГ № 29 п. Тюльган | ул. Октябрьская в 10 м от дома № 1 | 32 | 20 | 1980 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 28 | ПГ № 30 п. Тюльган | ул. Октябрьская в 10 м от дома № 4 | 32 | 20 | 1985 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 29 | ПГ № 32 п. Тюльган | ул. Октябрьская между домами № 4 и № 7(на стороне дома № 4) | 32 | 18,4 | 1985 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 30 | ПГ № 33 п. Тюльган | ул. Октябрьская в 10 м от дома № 6 | 32 | 18,4 | 1994 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 31 | ПГ № 34 п. Тюльган | ул. Октябрьская между домами № 4 и № 7(на стороне дома № 7) | 32 | 15,8 | 1994 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 32 | ПГ № 35 п. Тюльган | ул. Октябрьская на территории д/с «Аленка» (дом № 7а) | 32 | 18,4 | 1986 | д/с «Аленка» |
| 33 | ПГ № 36 п. Тюльган | ул. Октябрьская у дома № 9 | 32 | 15,8 | 1985 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 34 | ПГ № 37 п. Тюльган | ул. Октябрьская на территории д/с «Родничок» (дом № 10) | 32 | 18,4 | 1990 | д/с «Родничок» |
| 35 | ПГ № 38 п. Тюльган | ул. Октябрьская у дома № 11 | 32 | 18,4 | 1987 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 36 | ПГ № 39 п. Тюльган | ул. Октябрьская на территории ЦДОД (дом № 13) | 32 | 18,4 | 1985 | ЦДОД |
| 37 | ПГ № 40 п. Тюльган | ул. Октябрьская у дома № 15 | 32 | 18,4 | 1990 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 38 | ПГ № 41 п. Тюльган | ул. Октябрьская у дома № 19 | 32 | 18,4 | 1990 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 39 | ПГ № 42 п. Тюльган | ул. Первомайская у дома № 3 (пересечение с ул. Восточной) | 32 | 12,4 | 1988 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 40 | ПГ № 43 п. Тюльган | ул. Первомайская у дома № 11 | 32 | 12,4 | 1965 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 41 | ПГ № 44 п. Тюльган | ул. Пионерская у дома № 4 | 32 | 11 | 1975 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 42 | ПГ № 45 п. Тюльган | ул. Пионерская у дома № 8 | 32 | 14,6 | 1975 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 43 | ПГ № 46 п. Тюльган | ул. Промышленная на территории ОАО «Тюльганнефтепродукт» | 32 | 14,6 | 1980 | ОАО «Тюльганнефтепродукт» |
| 44 | ПГ № 47 п. Тюльган | ул. Промышленная на территории ОАО «Тюльганнефтепродукт» | 32 | 12,4 | 1980 | ОАО «Тюльганнефтепродукт» |
| 45 | ПГ № 48 п. Тюльган | ул. Промышленная на территории ООО «Терма» | 32 | 13,6 | 1968 | ООО «Терма» |
| 46 | ПГ № 49 п. Тюльган | ул. Промышленная на территории ОАО «Оренбургуголь» | 32 | 18,2 | 1970 | ОАО «Оренбургуголь» |
| 46 | ПГ № 50 п. Тюльган | ул. Промышленная на территории ООО «ЖКХ п.Тюльган» | 32 | 15,8 | 1970 | ООО «ЖКХ п.Тюльган» |
| 48 | ПГ № 51 п. Тюльган | ул. Промышленная на территории АКБ ОАО «Оренбургуголь» | 32 | 12,4 | 1970 | АКБ ОАО «Оренбургуголь» |
| 49 | ПГ № 52 п. Тюльган | ул. Северная на территории РЭС п. Тюльган | 32 | 12,4 | 1990 | РЭС |
| 50 | ПГ № 53 п. Тюльган | ул. Советская на территории Инфекционного отделения Тюльганской ЦРБ | 32 | 13,6 | 1972 | Инфекционного отделения Тюльганской ЦРБ |
| 51 | ПГ № 54 п. Тюльган | ул. Шахтостроительна у дома № 5 | 32 | 13,6 | 1963 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 52 | ПГ № 55 п. Тюльган | ул. Шахтостроительна у гаражей | 32 | 13,6 | 1977 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 53 | ПГ № 56 п. Тюльган | ул. Шахтостроительна на территории д/с «Снежинка» | 32 | 13,6 | 1986 | д/с «Снежинка» |
| 54 | ПГ № 57 п. Тюльган | ул. Шахтостроительна на территории ПУ 9 | 32 | 13,6 | 1990 | ПУ 9 |
| 55 | ПГ № 58 п. Тюльган | ул. Шахтостроительна у дома № 58 (общежитие) | 32 | 13,6 | 1990 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 56 | ПГ № 59 п. Тюльган | ул. Шоссейная у остановки | 32 | 13,6 | 1999 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 57 | ПГ № 54 п. Тюльган | ул. Кирова между домами № 6 и № 8 | 32 | 13,6 | 1984 | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 58 | 39-ПЧ п. Новосергиевка | ул. Бузулукская | 32 | 13,6 |  | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |
| 1 ПВ | 39-ПЧ п. Новосергиевка | ул. Маяковского на приусадебном участке СОШ № 1 | 32 | 50 м куб. |  | СОШ № 1 |
| 1 ПВ | 39-ПЧ п. Новосергиевка | во внутреннем дворе СОШ № 2 | 32 | 150 м куб. |  | СОШ № 2 |
| 1 ПВ | 39-ПЧ п. Новосергиевка | на территории центрального рынка | 32 | 50 м куб. |  | МУП «ЖКХ Тюльганского поссовета» |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Скважина № 9, в 3-х км от п. Тюльган | 1983 | 14,040 | 90 м |
|  | Скважина № 8, в 3-х км от п. Тюльган | 1983 | 14,040 | 90 м |
|  | Скважина № 7, в 3-х км от п. Тюльган | 1983 | 14,040 | 90 м |
|  | Скважина № 6, в 3-х км от п. Тюльган | 1983 | 14,040 | 90 м |
|  | Скважина № 5, в 3-х км от п. Тюльган | 1983 | 14,040 | 90 м |
|  | Скважина № 4, в 3-х км от п. Тюльган | 1983 | 14,040 | 90 м |
|  | Скважина № 3, в 3-х км от п. Тюльган | 2005 | 14,040 | 90 м |
|  | Скважина № 2, в 3-х км от п. Тюльган | 1983 | 14,040 | 90 м |
|  | Скважина № 1, в 3-х км от п. Тюльган | 2005 | 14,040 | 90 м |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения утверждены. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода»

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения имеют 50 % изношенности и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Отсутствие в отдельной части с. Нововасильевка и во вновь планируемой застройки источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный и прогнозный периоды.

## 1.2 Существующее водопотребление

1.2.1 Нормативы потребления.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях расположенных на территории муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области установлены Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. N 686-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области»

Таблица 3

| N п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, центральным горячим водоснабжением | 4,4 | 3,2 | 7,6 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами, газовыми колонками | 4,5 | - | 4,5 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,3 | - | 4,3 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, выгребными ямами, без ванн | 3,2 | - | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, без канализации | 2,1 | - | - |
| 6. | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,2 | - | - |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2026 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4.

| № № п/п | Перечень населенных пунктов | Количество населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2016 г | Расчетный срок - 2026г. |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | п. Тюльган | 9 371 | 26 | 9 397 |
| 2 | с. Нововасильевка и с. Новониколаевка | 880 | 5 | 885 |
|  | Итого: | 10 251 | 31 | 10 282 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека.

В перспективе развития муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию, в случае дополнительной потребности;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического образования.

- Первоочередными мероприятиями для МО Тюльганский поссовет являются:

- принятие мер по строительству новых водопроводных сетей в 5-6 МКР п. Тюльган и с. Нововасильевка.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

На подаче воды с водозаборных скважин установлен водомерный узел, который на сегодняшний день позволяет учитывать объем поставленной воды в п. Тюльган и с. Нововасильевка.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны имеют зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной  ресурс.

Схема расположения пожарных гидрантов

# Глава 2. Схема Водоотведения

## 2.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

Центральная канализация в поселке Тюльган, протяженностью 41 км., имеется там, где расположены общественно-деловые зоны и зоны средне этажной застройки. Система канализации поселка самотечная: стоки собираются в коллектор и направляются на очистные сооружения мощностью 3600 куб. м./сут, В настоящее время охват населения МО канализацией составляет 95 % МКД. Строительство сетей, КНС осуществлялось в 1981 году, процент износа всего комплекса-60 %, загруженность – 50 %.

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

В настоящее время  территория муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района централизованной системой водоотведения оснащена, кроме частного сектора в п. Тюльган. В с. Нововасильевка и с. Новониколаевка центральная система канализации отсутствует. Частная застройка оснащена индивидуальными выгребными ямами.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского района оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод.

### 2.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем 
в водоснабжении муниципального образования

- На очистных сооружениях требуется проведение хлорирования при збросе сточных вод.

- Требуется реконструкция очистных сооружений.

## 2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

## 2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности.

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 25 л/сут. на одного человека – норма удельного водоотведения в не канализованных населённых пунктах;

- 12% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на местную промышленность и неучтённые расходы.

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Необходимо проводить реконструкцию и модернизацию КНС, сетей канализации с целью увеличения сроков работы оборудования, а так же проведение реконструкции очистных сооружений.

Схема расположения центральной канализационной системы